## Slide 1: Les Mathématiques Dans l’emballage 01
Surface, volume, Phy-Thales, calcul du centre de gravité (CG)

## Slide 3: Cube carré géant
54,00 m2
Volume du cube ?
Surface du cube ?
Dimensions des petits cubes ?
3,00 m de côtés
27 petits cubes identiques
27,00 m3
Volume d’un petit cube ?
Surface d’un petit cube ?
6,00 m2
1,00 m3
1,00 * 1,00 * 1,00 m

## Slide 4: Les calculs pour une caisse cubique
= x3
X = Longueur d’un coté
= 6 x2
X = Longueur d’un coté
Formule du Volume
Formule de la Surface
X
X
X
= Surface * (11 à 15 Kg/m2)
X = Longueur d’un coté
Tare Estimée

## Slide 5: Questions
m2
Volume du Carton
Surface du Carton ?
Dimensions du carton?
Quelles sont les dimensions et la surface du carton ?
0,072 m3
60 * 40 * Cm
30
1,08

## Slide 6: Les Calculs pour un colis rectangulaire
Volume = A * B * C
Surface = 2 * (A*B + B*C +A*C)
Longueur = A, Largeur = B Hauteur = C
Formule du Volume
Formule de la Surface

## Slide 7
Le Cercle
2 π R (ou) π D
Le Disque
π R2
La formule de la circonférence
La formule de la surface du disque
R
2
Alors on Clic

## Slide 8
Le cylindre plein
Formule de la masse d’un cylindre plein
π * r2 * long * masse volumique
3,14 * (0,15)2 * 3 * 7850 = 1 109 Kg
Longueur
Masse d’un cylindre plein en acier A42CP (7850 Kg/m3)
de Diamètre = 30 cm Longueur = 2 m
= 1 109 Kg comment ?
Alors on Clic

## Slide 9
Le cylindre creux (tube)
On utilise le produit suivant
Formule du volume tube
π * r2 * Longueur
2 π * r * Longueur * épaisseur * masse volumique
Elle est identique au cylindre plein
En revanche pour la masse c’est différent

## Slide 10: Formule de la surface du cylindre plein ou creux
(2 * π * r2) + (2 * π * r * Longueur)

## Slide 11: Récapitulatif des formules des surfaces & volumes

## Slide 12: Les Calculs pour une pièce Triangulaire
Cacul du Volume
Masse volumique 450Kg/m3
Calcul de la masse
(1,00 * 0,08/2) * 1,00 = 0,04 m3
0,04 * 450 = 18 Kg
Clic

## Slide 13: Formule de la surface du Triangle rectangle

## Slide 14: Formule des surfaces et volumes des Triangles

## Slide 15: Pythales – Théorème de Pythagore et Thalès
Pythagore
  52 = 32 + 42
  {3,4,5} ⇒

## Slide 16
Thalès
  1,25
Pythales – Théorème de Pythagore et Thalès
Si, deux droites parallèles coupent deux droites sécantes alors elles déterminent deux triangles dont les côtés correspondants ont des longueurs proportionnelles.

## Slide 17: Utilisons PyThalès
J’ai à réaliser seul un plateau de 8,00 m x 1,10 m je n’ai avec moi qu’un mètre de 2 m , comment puis-je effectuer l’équerrage de mon plateau
Avec PyThalès
{3,4,5} ⇒ 1,10 / 3 = X / 4 = Y / 5
X = 0,3667 * 4 = 1,47 m
Y = 0,3667 * 5 = 1,83 m
Je peux tracer un repère à 1,47m sur ma longueur et m’assurer que l’hypoténuse est de 1,83 m

## Slide 18: Le centre de gravité (CG)
C'est le point autour duquel un objet est équilibré dans toutes les directions.
Iso 7000 - 0627
Il peut être trouvé en calculant la moyenne des positions de tous les points matériels qui composent un objet.
Définition
Son marquage
Le calcul
Décalage CG ≥ à 20 % de la longueur, le marquage est obligatoire

## Slide 19: Le Centre de gravité d’une caisse par pesée
Distance = Méloignée x Déloignée / Mtotal
Ci-dessous une caisse de 2m de long et de masse brut 1800 Kg

## Slide 20: Le Centre de gravité par équilibre

## Slide 21: Centre de gravité par le calcul
Le rectangle
G (xG ; yG) avec xG = b/2 et yG = h/2
Surface = bh
Le Disque
G (xG ; yG) avec xG = r et yG = r
Surface = πr2
Le Triangle rectangle
G (xG ; yG) avec xG = 2b/3 et yG = h/3
Surface = (bh)/2

## Slide 22: Le Centre de gravité par le calcul
Les coordonnées en x et y du CG (G) sont pour un rectangle de Surface) 3000 * 2000 mm
surface S1 = 6 000 000 mm2
G1 (xG1 ; yG1) avec
xG1 = 3 000/2 soit 1 500 mm
et yG1 = 2 000/2 soit 1 000 mm
Les coordonnées en x et y du CG (G) sont pour un cylindre d’aire πr2
S2 = 785 398 mm2
G2 (xG2 ; yG2) avec
xG2 = 2000 mm
et yG2 = 800 mm
Surface Totale :
S1 – S2 = 5 214 602 mm2
= 1,42m
= 1,03m

## Slide 24: Centre de gravité des figures complexes
Trapèze Percé par un cercle
On peut décomposer cette figure en 3 formes simples :
1 Rectangle de Centre de gravité G1 (XG1;YG1) et d’aire S1
1 Triangle de Centre de Gravité G2(XG2;YG2) et d’aire S2
1 Rond de Centre de Gravité G3(XG3;YG3) et d’aire S3

## Slide 25: Centre de gravité des figures complexes
Trapèze Percé par un cercle
Avec les 3 relations suivantes

## Slide 26: Centre des masses des figures complexes
Trapèze Percé par un cercle
Il suffit de remplacer les surfaces par les masses dans les formules

## Slide 27: Exemple de calcul
Kg
= = 483 cm
= = 116 cm