## Slide 1: Les Marquages sur un emballage 04
D’expédition, de manutention,

## Slide 3: La Norme NF H00-001
Etablit les règles de marquage des emballages d'expédition à l'exportation, en précisant les critères pour l'identification et l'acheminement des colis.
Elle vise à standardiser les informations essentielles pour le transport international de marchandises.
Cette norme ne couvre pas les marques spécifiques requises par les réglementations nationales et internationales, notamment pour les matières dangereuses, pour lesquelles il faut consulter les réglementations applicables.

## Slide 4: Les marquages d’identification
Expéditeur (Résumé, ce n'est pas une carte de visite)
Destinataire
Cde et/ou Contrat N°
Numéro de Lot (s’il en existe)
Numéro de colis (1 ou 1/X ou XXX001 ou tout autre format)
Dimensions Extérieures
Longueur x largeur x Hauteur (m, cm ou mm)
Poids Net …… (Kg) Poids Brut …… (Kg)

## Slide 5: Marquages Traitement NIMP15
Code pays : FR pour France
Code région : ZZ par exemple IF pour ile de france
N° immatriculation : producteur
Code de Traitement : HT pour haute température

## Slide 6: Marquages Traitement NIMP15

## Slide 7: Marquages NF EN ISO 780
SYMBOLE | N° DE SYMBOLE | UTILISATION
 | ISO 7000/0621 | Ne doit être utilisé que pour un emballage contenant des matériels fragiles.
 | ISO 7000/0622 | Le colis ne doit pas être déplacé avec un crochet.
 | ISO 7000/0623 | Position du colis durant la manutention, le transport et le stockage.
 | ISO 7000/0624 | Indique que l’emballage de transport ne doit pas être exposé au rayonnement solaire.
 | ISO 7000/0625 | Indique le positionnement des élingues pour les opérations de manutention

## Slide 8: Marquages NF EN ISO 780
SYMBOLE | N° DE SYMBOLE | UTILISATION
 | ISO 7000/0626 | Indique que l’emballage de transport ne doit pas être exposé à la pluie et doit être maintenu dans un endroit sec.
 | ISO 7000/0627 | Indique le centre de gravité, ne doit être utilisé que pour un déport > à 20% des axes géométriques
 | ISO 7000/0628 | Indique que le colis ne doit pas être roulé.
 | ISO 7000/0629 | Indique que l’emballage de transport ne doit pas être manutentionné avec un diable.
 | ISO 7000/0630 | Indique les limites de gerbage sur le colis en Kg

## Slide 9: Marquages NF EN ISO 780
SYMBOLE | N° DE SYMBOLE | UTILISATION
 | ISO 7000/0631 | Indique le positionnement des pinces pour une manutention avec des pinces
 | ISO 7000/0632 | Limite de température que peut supporter le colis, limite haute et basse, limite haute, limite basse.
 | ISO 7000/2401 | pour indiquer que le contenu du colis de transport peut se détériorer ou être rendu inutilisable par les rayonnements ionisants.
 | ISO 7000/2402 | Indique que le gerbage est interdit sur le colis.
 | ISO 7000/2403 | Indique les limites de gerbage en nombre de colis

## Slide 10: Marquages NF EN ISO 780
SYMBOLE | N° DE SYMBOLE | UTILISATION
 | ISO 7000/2404 | Indique qu’il est interdit de manutentionner les colis avec des pinces
 | ISO 7000/2405 | Indique que le colis ne doit pas être roulé

## Slide 11: Marquage D’une caisse

## Slide 12: Marquage D’une caisse réalisée sous couvert de la marque SEI