## Slide 1: Les matières 03 - 01
Le Bois,

## Slide 2: Le Bois

## Slide 3: Le Bois d’emballage
Les résineux,
Les feuillus, réservés pour l’emballage de colis lourd
Le classement structurel des bois sciés résineux est normalisé au niveau français et européen au travers des normes

## Slide 4
QUESTIONS | 
Un chevron de choix d’aspect visuel G4-4 peut être utilisé pour fabriquer un plateau | 
Un bois résineux de classement structurel C30, a une contrainte de rupture à la flexion de 30 Mpa | 
On utilise des bois de classement C18 pour construire fabriquer des charpentes traditionnelles | 
Le sapin avec une humidité de 20%, a une masse volumique de 650 Kg/M3 | 
Le Hêtre a une densité de 750 Kg/M3 | 
Quizz Le bois
Réponses

## Slide 5: Le Bois d’emballage
Le classement d’aspect visuel du bois NF EN 1611-1
Les Choix 0-1 sont reservés aux emballages de haute technicité
Le choix 2 est preférable pour les bois de structure
Le choix 3 est d’utilisation courante
Le choix 4 ne correspond pas à nos besoins
Préfixe G2 pour 2 faces planches ou G4 pour 4 faces pour les sections
Marquage G4-3 pour 4 faces choix 3
Choix 0
Choix 1
Choix 2
Choix 3
Chapitre 5
Pages 94 & 95 des spécifications Techniques

## Slide 6: Le Bois d’emballage
Le classement de structure du bois Normes
visuel
NF B 52-001
par machine
NF EN 519
NF EN 338
La norme EN 1912 associe chacune de ces classes visuelles à une classe de résistance mécanique : C30, C27, C24, C18, C14
Les classes sont au nombre de 4 ST I à ST IV.
NF B 52-001
Ce sont les machines qui attribuent des caractéristiques mécaniques. C18 – C24 – C30.
Un bois C30 aura une contrainte de rupture en flexion équivalente à 30 Mpa.
NF EN 519 & 338

## Slide 7: Correspondance entre le classement visuel et le classement par machine

## Slide 8: Les masses volumiques des bois
Essence | Densité
Sapin, Epicéa | 430 à 480 Kg/m3
Pin Maritime | 430 à 600 Kg/m3
Pin Sylvestre | 510 à 550 Kg/m3
Peuplier | 430 à 490 Kg/m3
Chêne | 650 à 760 Kg/m3
Hêtre | 700 à 790 Kg/m3
Source : CTBA Bois à 20% d’humidité

## Slide 9: Quelques liens en cliquant sur les photos